## Slide 1
发光二极管LED
激光二极管LD
P型N型半导体未接触前
T=300K,同一热平衡态
本征费米能级相同
PN接触后，电子从N到P，能带上下移
至费米能级相等，达到新的热平衡态
阈值电流以下，电注入少量非平衡少子
费米能级分裂，开始自发辐射，产生荧光
阈值电流以上，电注入大量非平衡载流子
费米能级进一步分裂，p区导价带粒子数反转
两平行解理面作为谐振腔，之间形成受激辐射并起振
增益大于输出时，出射受激辐射的光放大
PN结能带图
LED 与 LD 原理
研究背景
Notes: 1. P型N型半导体未接触前，但二者在相同温度 T 下达到同一个热平衡态时，二者的本征费米能级 E_i 是近乎相同的（除去考虑能带顶底的有效电子质量之商），且都在各自的禁带中线kT范围内上下。
2. PN接触后，电子从N到P，能带上下移，至费米能级相等，达到的新热平衡态
3.I<I_t，电注入少量非平衡载流子，费米能级发生分裂，开始自发辐射，产生荧光
4. I>I_t，电注入大量非平衡载流子，费米能级进一步分裂，p区导带价带形成粒子数分布反转，两平行解理面作为谐振腔，之间形成受激辐射并起振，增益大于损耗时，便可输出激光